安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 5 页

TEROSON EV 3D 22904648又名  3D PiFi 22904648(Shanghai)

安全技术说明书编号 :  298541

V001.1

修订: 13.09.2012

发布日期: 14.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

TEROSON EV 3D 22904648又名  3D PiFi 22904648(Shanghai)

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

+86-21-2891 8000

生效日期:

应急信息：

13.09.2012

应急电话：+86 532 8388 9090 (24小时)。

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

对水生环境有慢性危害

危险类别

第3类

接触途径

靶器官

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

信号词:

无需信号词。

危险性说明:

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。

防范说明（预防）：

P273避免释放到环境中。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

氧化锌

含量

GHS分类

>=  1-<=   5%

急性危害水生环境1

1314-13-2

H400

对水生环境有慢性危害1

H410

MSDS-No.:298541

V001.1

TEROSON EV 3D 22904648又名  3D PiFi

22904648(Shanghai)

第 2页共    5页

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

吸入：

用流动清水和肥皂清洗。涂护肤脂。更换所有污染的衣物。

立即用大量流动水至少清洗10分钟。必要时寻求医生帮助。

移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

食入：

有害燃烧产物:

灭火剂:

碳氧化物。

常用灭火剂均适用。

灭火注意事项:

佩戴自给式呼吸设备。

穿戴防护设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

参见第8部分的建议。

不需要。

穿戴防护设备。

用机械设备移除泄漏物。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

避免接触眼睛、皮肤和衣物。

操作后彻底清洗。

本品在高温下使用时，防止吸入其烟气。

仅在通风良好的场所使用。

不得引入体内。

仅用于工业用途。

储存注意事项:

贮存于阴凉，干燥的场所。

避免阳光直射。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

氧化锌

5 mg/m3STEL

3 mg/m3TWA

10 mg/m3TWA

2 mg/m3TWA

无

工程控制：

确保足够的通风。

MSDS-No.:298541

V001.1

TEROSON EV 3D 22904648又名  3D PiFi

22904648(Shanghai)

第 3页共    5页

呼吸系统防护：

眼睛防护：

不需要。

护目镜

身体防护：

手防护：

穿戴个人防护设备。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：聚氯丁二烯（CR；>=1

mm厚度）或天然橡胶（NR；>=1

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：聚氯丁二烯（CR；>=1 mm厚度）或天然橡胶（NR；>=1

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

第九部分理化特性

性状：

固体材料

外观：

黑色

糊状。

无资料。

无资料。

闪点（℃）:

溶解性：

> 700°F  (> 371.11°C)引燃温度（℃）:

可忽略的

粘度：

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

温度超过约200°C时。

按照预期用途使用无禁配物。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

如果正确的操作处置或使用本品，预计无有害影响。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

经口

接触时间

生物种类

大鼠

测试方法

氧化锌

LD50

> 5.000 mg/kg

1314-13-2

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

氧化锌

无刺激性

1314-13-2

MSDS-No.:298541

V001.1

TEROSON EV 3D 22904648又名  3D PiFi

22904648(Shanghai)

第 4页共    5页

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

氧化锌

轻微刺激性

1314-13-2

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

氧化锌

非致敏性

豚鼠最大

值试验

世界经济合作与发展组织

1314-13-2

准则 406（皮肤致敏）

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

氧化锌

阴性的

bacterial

有或没有

1314-13-2

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

第十二部分生态学资料

生态信息：

如果使用恰当，产品不会排入下水道。

毒性：

氧化锌

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

CAS-No.

究

LC50

> 1.000 mg/l

鱼类

高体雅罗鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

1314-13-2

（鱼类,急性毒性

试验）

氧化锌

EC50

0,17 mg/l

Algae

72 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

1314-13-2

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

第十四部分运输信息

基本信息：

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

MSDS-No.:298541

V001.1

TEROSON EV 3D 22904648又名  3D PiFi

22904648(Shanghai)

第 5页共    5页

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

14.11.2014

赵盼兮，产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法

规事务部，中国上海，+86-21-28918623。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H400对水生生物毒性极大。

H410对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。