安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 7 页

BONDERITE M-FE 258 IRON PHOSPHATE又名  PARCO COATER

安全技术说明书编号 :  322335

V001.4

258(25kg)

修订: 18.04.2012

发布日期: 15.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

BONDERITE M-FE 258 IRON PHOSPHATE又名  PARCO COATER 258(25kg)

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

18.04.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

急性毒性

皮肤腐蚀/刺激

危险类别

第4类

第1C类

接触途径

食入

皮肤接触

靶器官

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H302吞咽有害。

H314严重灼伤皮肤和损伤眼睛。

MSDS-No.:322335

V001.4

BONDERITE M-FE 258 IRON PHOSPHATE又名   PARCO

COATER 258(25kg)

第 2页共    7页

防范说明（预防）：

P264处理后要彻底洗手

P270使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。

P260不得吸入粉尘/烟气/气体/蒸气。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P301+P312如误吞咽：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P330漱口。

P301+P330+P331如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。

P303+P361+P353

如皮肤(头发)沾染：立即去除所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P310立即呼叫解毒中心或医生。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P402存放于干燥处。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

磷酸二氢铵

7722-76-1

含量

GHS分类

10-  25%

氟氢化铵

1-   5%

急性毒性3;经口

H301

1341-49-7

皮肤腐蚀1B

H314

磷酸

0,1-   1%

皮肤腐蚀1B

7664-38-2

H314

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

立即用水和肥皂彻底清洗皮肤。

需要立即就医。

眼睛接触：

吸入：

万一接触眼睛，立即用大量的水冲洗15分钟，立即就医。

如吸入本品的蒸气或雾，将患者移至新鲜空气处。如症状发展或持续，就医。

食入：

如食入物料，立即联系毒物控制中心或就医。

禁止催吐。

给饮1～2杯水或牛奶。

绝对禁止给意识不清或正在抽搐的人员口服任何物品。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

刺激性蒸气。

MSDS-No.:322335

V001.4

BONDERITE M-FE 258 IRON PHOSPHATE又名   PARCO

COATER 258(25kg)

第 3页共    7页

灭火剂:

采用适合于当地条件和周围环境的灭火剂。

用喷雾水冷却处于危险中的容器。

灭火方法:

灭火注意事项:

消防人员应佩戴全面罩自给式呼吸设备，并穿防护服。消防人员应避免吸

入任何燃烧的产品。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

隔离泄漏区域。疏散无关人员。

穿戴合适的个人防护设备。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

用惰性物质吸附泄漏物。将物料铲入合适的容器中待废弃处置。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

不得吸入蒸气和烟雾。

避免与皮肤和眼睛接触。

处理完毕，休息之前须立即洗手。

< 40℃

储存于密封的原装容器中。

储存于阴凉，干燥，通风良好的场所。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

磷酸二氢铵

氟氢化铵

磷酸

无

无

无

无

无

2 mg/m3TWA

3 mg/m3STEL

1 mg/m3TWA

2,5 mg/m3TWA

1 mg/m3TWA

3 mg/m3TWA

工程控制：

确保足够通风，尤其在有限空间内。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如通风条件不良，配备合适的呼吸设备。

佩戴化学护目镜，面罩（如可能发生溅射）。

身体防护：

建议使用丁基橡胶或丁腈橡胶手套。

推荐穿戴不渗透的围裙。

手防护：

戴防渗透手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

工作场所应有紧急冲淋设施并和洗眼设施。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

MSDS-No.:322335

V001.4

BONDERITE M-FE 258 IRON PHOSPHATE又名   PARCO

COATER 258(25kg)

第 4页共    7页

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

无色

液体

无资料。

pH值：

1 - 4

无资料。

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

1,145 - 1,175 g/cm3

不适用

> 93°C  (> 199.4°F)

可溶的 (溶剂:水)

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

过热。

避免接触的条件：

禁配物：

与碱反应，放出热量。

分解产物：

燃烧时可能释放出刺激性的和有毒的气体或烟雾。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

经口毒性：

食入有害

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

经口

接触时间

生物种类

大鼠

测试方法

氟氢化铵

1341-49-7

LD50

130 mg/kg

世界经济合作与发展组织

准则  401

（急性经口毒性）

磷酸

LD50

LC50

3.500 mg/kg

1,689 mg/l

经口

吸入

大鼠

家兔

7664-38-2

1 h

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

磷酸

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

腐蚀性

24 h

7664-38-2

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

磷酸

结果

测试类型

无数据

生物种类

人类

测试方法

非致敏性

7664-38-2

MSDS-No.:322335

V001.4

BONDERITE M-FE 258 IRON PHOSPHATE又名   PARCO

COATER 258(25kg)

第 5页共    7页

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

生物种类

测试方法

间

氟氢化铵

1341-49-7

阴性的

bacterial

无数据

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

主要为无机产品。生物降解信息只与有机成分有相关性。

生物累积潜力：

无资料。

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

CAS-No.

究

磷酸二氢铵

EC50

1.000 mg/l

Daphnia

24 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

7722-76-1

1341-49-7

7664-38-2

7664-38-2

（蚤类急性活动

抑制试验）

氟氢化铵

磷酸

LC50

LC50

EC50

365 mg/l

> 100 mg/l

29 mg/l

鱼类

鱼类

96 h

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

世界经济合作与

发展组织准则

203

（鱼类,急性毒性

试验）

世界经济合作与

发展组织准则

203

（鱼类,急性毒性

试验）

磷酸

Daphnia

24 h

大型蚤

国际标准化组织

6341 15水质

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

根据当地及国家法规进行废弃处置。

MSDS-No.:322335

V001.4

BONDERITE M-FE 258 IRON PHOSPHATE又名   PARCO

COATER 258(25kg)

第 6页共    7页

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

8

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

C1

80

3264

8

标识：

技术名称：

无机酸性腐蚀性液体，未另作规定的 (氟化氢铵)

铁路运输RID分类：

类别：

8

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

C1

80

3264

标识：

技术名称：

8

无机酸性腐蚀性液体，未另作规定的 (氟化氢铵)

海运IMDG分类：

类别：

包装类别：

UN号：

8

III

3264

标识：

EmS：

8

F-A ,S-B

海洋污染物：

正确货物运输品名：

-

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (氟化氢铵)

空运IATA分类：

类别：

包装类别：

8

III

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

852

856

3264

8

标识：

正确货物运输品名：

Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (氟化氢铵)

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

MSDS-No.:322335

V001.4

BONDERITE M-FE 258 IRON PHOSPHATE又名   PARCO

COATER 258(25kg)

第 7页共    7页

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

15.11.2014

产品安全与法规事务部门

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H301吞咽会中毒。

H314严重灼伤皮肤和损伤眼睛。