安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 9 页

ECCOBOND 281 WHT 16LB 7.26KG

安全技术说明书编号 :  373238

V001.1

修订: 09.11.2012

发布日期: 11.10.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

ECCOBOND 281 WHT 16LB 7.26KG

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

09.11.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

危险类别

第2A类

第2类

接触途径

眼睛接触

皮肤接触

靶器官

肺

严重眼损伤/眼刺激

皮肤腐蚀/刺激

致癌性

第2类

第2类

特异性靶器官系统毒性

一次性接触

皮肤敏化作用

第1类

第2类

皮肤接触

对水生环境有慢性危害

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H319造成严重眼刺激。

H315造成皮肤刺激。

H351怀疑会致癌。

H371可能对器官造成损害。

H317可能导致皮肤过敏反应

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

MSDS-No.:373238

V001.1

ECCOBOND 281 WHT 16LB 7.26KG

第 2页共    9页

防范说明（预防）：

P264处理后要彻底洗净

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P201在使用前获取特别指示。

P202在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P281使用所需的个人防护设备。

P260不得吸入粉尘/烟气/气体/雾/蒸气/喷雾。

P270使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。

P261避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P273避免释放到环境中。

防范说明（响应）：

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P308+P313如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P309+P311如接触到或有疑虑：呼叫解毒中心或医生。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P391收集溢出物。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P405存放处须加锁。

P501

在适合的处置和废弃设施内，按照可用的法律法规要求，以及废弃时的产品特性，

废弃处置内容物/容器。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

MSDS-No.:373238

V001.1

ECCOBOND 281 WHT 16LB 7.26KG

第 3页共    9页

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

含量

GHS分类

4,4'-

10-  30%

皮肤敏化作用1

异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物（分子量<=700

H317

对水生环境有慢性危害2

H411

）

25068-38-6

严重眼刺激2

H319

皮肤刺激2

H315

敌草隆

1-   5%

急性毒性4;经口

330-54-1

H302

特异性靶器官系统毒性–反复接触2

H373

急性危害水生环境1

H400

对水生环境有慢性危害1

H410

致癌性2

H351

2,3-环氧丙基丁醚

1-   5%

急性毒性4;吸入

2426-08-6

H332

生殖细胞致突变性2

H341

急性毒性4;经口

H302

致癌性2

H351

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H335

易燃液体3

H226

皮肤敏化作用1

H317

对水生环境有慢性危害3

H412

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

立即用水和肥皂彻底清洗皮肤。

如果刺激反应持续，就医。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量的水清洗并持续几分钟，同时保持眼睑撑开。咨询医生。

移至新鲜空气处。如果症状持续，就医。

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

食入：

有害燃烧产物:

灭火剂:

见第10部分。

泡沫，灭火干粉，二氧化碳

雾状水

灭火注意事项:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

暴露在过热温度下封闭的容器可能破裂（由于容器内部压力增大）。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

MSDS-No.:373238

V001.1

ECCOBOND 281 WHT 16LB 7.26KG

第 4页共    9页

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

确保足够的通风。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

避免接触皮肤和眼睛。

穿戴防护设备。

参见第8部分的建议。

确保足够的通风。

用惰性吸附剂（如砂子，硅胶，酸性粘结剂，通用粘结剂，锯末）吸收。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

确保工作场所通风良好。

加热产品时排风。

参见第8部分的建议。

贮存于阴凉，干燥的场所。

确保贮存和工作区域足够通风。

必须贮存于配有防泼溅收集设施的区域。

远离热源和直接光照处。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

4,4'-

无

无

无

异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物（分子

量<=700）

敌草隆

10 mg/m3TWA

60 mg/m3TWA

10 mg/m3TWA

3 ppmTWA

无

无

2,3-环氧丙基丁醚

工程控制：

提供足够的局部通风以维持工人暴露于职业接触限值以下的浓度环境。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如果存在超过既定接触限值的风险，佩戴NIOSH认可的空气净化式呼吸器。

安全护目镜或带侧边的安全护目镜。

身体防护：

手防护：

防化，防渗透手套。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：异丁烯橡胶基质（IIR；>=0.7

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：异丁烯橡胶基质（IIR；>=0.7

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

MSDS-No.:373238

V001.1

ECCOBOND 281 WHT 16LB 7.26KG

第 5页共    9页

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

糊状

外观：

月白色

糊状

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

避免接触的条件：

正常储存和使用条件下保持稳定。

过热。

禁配物：

与强氧化剂反应。

与氧化剂，酸和碱液发生反应。

与强碱反应。

分解产物：

碳氧化物。

见第五部分。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

致癌效应的证据有限

可能有不可逆作用的风险。

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

结果

结果

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

CAS-No.

4,4'-

轻微刺激性

4 h

世界经济合作与发展组织

异亚丙基二苯酚、表氯

醇的聚合物（分子量<=7

00）

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

25068-38-6

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

4,4'-

无刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

异亚丙基二苯酚、表氯

醇的聚合物（分子量<=7

00）

（急性的眼部刺激或腐蚀）

25068-38-6

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

测试类型

生物种类

家鼠

测试方法

4,4'-

致敏性

小鼠局部

淋巴结试

验

世界经济合作与发展组织

准则  429

异亚丙基二苯酚、表氯

醇的聚合物（分子量<=7

00）

（皮肤致敏：局部淋巴结化

验）

25068-38-6

MSDS-No.:373238

V001.1

ECCOBOND 281 WHT 16LB 7.26KG

第 6页共    9页

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

4,4'-

阴性的

bacterial

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则  472

异亚丙基二苯酚、表氯

醇的聚合物（分子量<=7

00）

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

（基因毒理学：大肠杆菌，

逆向突变试验）

25068-38-6

第十二部分生态学资料

生态信息：

对水生生物有毒。

可能在水生环境中造成长期不利影响。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

CAS-No.

究

4,4'-

LC50

1,750000 mg/l

鱼类

96 h

96 h

7 d

虹鳟

世界经济合作与

发展组织准则

203

异亚丙基二苯酚、表氯醇的

聚合物（分子量<=700）

25068-38-6

（鱼类,急性毒性

试验）

敌草隆

LC50

NOEC

EC50

EC50

LC50

EC50

6,6 mg/l

4,2 mg/l

1,4 mg/l

0,022 mg/l

65 mg/l

鱼类

鱼类

圆腹雅罗鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

330-54-1

（鱼类,急性毒性

试验）

胖头鱥

世界经济合作与

发展组织准则

204

（鱼类14天延长

毒性试验）

世界经济合作与

发展组织准则

202

敌草隆

Daphnia

Algae

鱼类

48 h

96 h

96 h

大型蚤

330-54-1

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

敌草隆

栅藻（被称为绿藻）

虹鳟鱼（新名称：金鳟）

330-54-1

（藻类，生长抑

制试验）

2,3-环氧丙基丁醚

世界经济合作与

发展组织准则

203

2426-08-6

（鱼类,急性毒性

试验）

2,3-环氧丙基丁醚

35 mg/l

Algae

96 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

2426-08-6

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

结果

接触途径

降解性

测试方法

CAS-No.

MSDS-No.:373238

V001.1

ECCOBOND 281 WHT 16LB 7.26KG

第 7页共    9页

2,3-环氧丙基丁醚

25 %

世界经济合作与发展组织准则

2426-08-6

301 D

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

2,68

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.

敌草隆

330-54-1

2,3-环氧丙基丁醚

0,63

2426-08-6

第十三部分废弃处置

产品处置：

根据当地及国家法规进行废弃处置。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

9

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

M6

90

3082

9

标识：

技术名称：

对环境有害的液态物质，未另作规定. (环氧树脂,Diuron)

铁路运输RID分类：

类别：

9

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

M6

90

3082

标识：

技术名称：

9

对环境有害的液态物质，未另作规定. (环氧树脂,Diuron)

海运IMDG分类：

类别：

包装类别：

UN号：

9

III

3082

标识：

EmS：

9

F-A ,S-F

海洋污染物：

正确货物运输品名：

P

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(环氧树脂,Diuron)

MSDS-No.:373238

V001.1

ECCOBOND 281 WHT 16LB 7.26KG

第 8页共    9页

空运IATA分类：

类别：

9

包装类别：

III

964

964

3082

9

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

标识：

正确货物运输品名：

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(环氧树脂,Diuron)

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

11.10.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。

MSDS-No.:373238

V001.1

ECCOBOND 281 WHT 16LB 7.26KG

第 9页共    9页

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H226易燃液体和蒸气。

H302吞咽有害。

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H335可能引起呼吸道刺激。

H341怀疑导致遗传性缺陷。

H351怀疑会致癌。

H373长期或重复接触可能对器官造成伤害。

H400对水生生物毒性极大。

H410对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。