安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 8 页

BONDERITE C-AK 287 CA 1250KG

安全技术说明书编号 :  311267

V001.6

修订: 16.08.2012

发布日期: 18.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

BONDERITE C-AK 287 CA 1250KG

清洗剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

16.08.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

皮肤腐蚀/刺激

危险类别

第1A类

接触途径

皮肤接触

靶器官

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H314严重灼伤皮肤和损伤眼睛。

MSDS-No.:311267

V001.6

BONDERITE C-AK 287 CA 1250KG

第 2页共    8页

防范说明（预防）：

P260不得吸入粉尘/烟气/气体/雾/蒸气/喷雾。

P280bP280：穿戴防护手套、防护服、防护眼罩、防护面具。

防范说明（响应）：

P301+P330+P331如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。

P303+P361+P353

如皮肤(头发)沾染：立即去除所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P310立即呼叫解毒中心或医生。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

氢氧化钠

含量

GHS分类

25-  40%

金属腐蚀剂1

H290

1310-73-2

皮肤腐蚀1A

H314

氨三乙酸三钠

1-  10%O

1-  10%O

1-  10%O

致癌性2

H351

急性毒性4;经口

H302

5064-31-3

严重眼刺激2

H319

氢氧化钾

皮肤腐蚀1A

H314

急性毒性4

H302

1310-58-3

金属腐蚀剂1

H290

C9-11链烷醇聚醚

急性毒性4;经口

H302

68439-46-3

严重眼损伤1

H318

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

吸入：

皮肤接触后，用大量水冲洗。立即就医。

万一接触眼睛，立即用大量的水冲洗15分钟，立即就医。

如吸入本品的蒸气或雾，将患者移至新鲜空气处。如症状发展或持续，就医。

食入：

给饮1～2杯水或牛奶。

立即就医。

第五部分消防措施

MSDS-No.:311267

V001.6

BONDERITE C-AK 287 CA 1250KG

第 3页共    8页

有害燃烧产物:

灭火剂:

燃烧时可能释放出刺激性的和有毒的气体或烟雾。

使用适合于周围物质的灭火剂。

无特殊要求。

灭火方法:

灭火注意事项:

穿戴防护设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

如果产生大量泄露请联系消防队。

穿戴合适的个人防护设备。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

用惰性物质吸附泄漏物。将物料铲入合适的容器中待废弃处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

不得接触皮肤或衣物。

仅用于工业用途。

不得接触眼睛。

操作后彻底清洗。

贮存于阴凉，干燥的场所。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

氢氧化钠

2 mg/m3MAC

2 mg/m3TWA

无

无

无

无

氨三乙酸三钠

氢氧化钾

无

2 mg/m3MAC

无

无

2 mg/m3TWA

无

C9-11链烷醇聚醚

工程控制：

提供足够的局部通风以维持工人暴露于职业接触限值以下的浓度环境。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

一旦通风不足，应配戴适当的呼吸器。

戴化学护目镜。

身体防护：

手防护：

穿戴适当的防护服。

适当的防护手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

工作时不得饮食或抽烟。

洗眼喷水器和应急喷淋是必需的。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

MSDS-No.:311267

V001.6

BONDERITE C-AK 287 CA 1250KG

第 4页共    8页

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

黄色

液体。

不适用

1,3 g/cm3

不适用

无资料。

pH值：

13,1

不适用

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

> 93°C  (> 199.4°F)

可溶的 (溶剂:水)

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常贮存和使用条件下稳定。

预计不会发生。

避免接触的条件：

禁配物：

与强酸反应。

与水反应，放出热量并发生溅出。

分解产物：

无资料

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

经口毒性：

食入有害

其它信息：

致癌效应的证据有限

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

经口

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

氢氧化钠

1310-73-2

LDLo

500 mg/kg

氨三乙酸三钠

LD50

LC50

1.450 mg/kg

> 5 mg/l

经口

吸入

大鼠

大鼠

5064-31-3

4 h

氢氧化钾

LD50

388 mg/kg

经口

大鼠

世界经济合作与发展组织

准则  425

1310-58-3

（急性经口毒性：上下增减

剂量法）

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

氨三乙酸三钠

5064-31-3

氨三乙酸三钠

5064-31-3

无刺激性

无刺激性

家兔

世界经济合作与发展组织

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

氢氧化钾

腐蚀性

4 h

家兔

世界经济合作与发展组织

1310-58-3

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

MSDS-No.:311267

V001.6

BONDERITE C-AK 287 CA 1250KG

第 5页共    8页

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

氢氧化钠

1310-73-2

腐蚀性

世界经济合作与发展组织

准则  405

（急性的眼部刺激或腐蚀）

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

生物种类

测试方法

间

氢氧化钠

1310-73-2

阴性的

bacterial

无数据

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

氨三乙酸三钠

阴性的

bacterial

有或没有

5064-31-3

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

由于其较低的pH值和腐蚀性特性，对水生和陆生生物有害。

生态毒性:

没有数据可用于该产品。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

主要为无机产品。生物降解信息只与有机成分有相关性。

生物累积潜力：

没有数据可用于该产品。

MSDS-No.:311267

V001.6

BONDERITE C-AK 287 CA 1250KG

第 6页共    8页

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

测试方法

氢氧化钠

LC50

189 mg/l

鱼类

48 h

圆腹雅罗鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

1310-73-2

（鱼类,急性毒性

试验）

氢氧化钠

EC50

> 100 mg/l

Daphnia

蚤属

世界经济合作与

发展组织准则

202

1310-73-2

（蚤类急性活动

抑制试验）

氨三乙酸三钠

NOEC

LC50

75 mg/l

鱼类

鱼类

胖头鱥

5064-31-3

476 mg/l

96 h

24 h

蓝鳃太阳鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

（鱼类,急性毒性

试验）

氨三乙酸三钠

EC50

EC50

LC50

EC50

1.000 mg/l

> 185 mg/l

28,6 mg/l

> 100 mg/l

Daphnia

Algae

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

5064-31-3

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

氨三乙酸三钠

5064-31-3

（藻类，生长抑

制试验）

氢氧化钾

鱼类

24 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

1310-58-3

（鱼类,急性毒性

试验）

氢氧化钾

Daphnia

蚤属

世界经济合作与

发展组织准则

202

1310-58-3

（蚤类急性活动

抑制试验）

C9-11链烷醇聚醚

68439-46-3

LC50

EC50

1,5 mg/l

4,5 mg/l

鱼类

48 h

24 h

高体雅罗鱼

大型蚤

C9-11链烷醇聚醚

68439-46-3

Daphnia

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

氨三乙酸三钠

5064-31-3

快速生物降解性

快速生物降解性

需氧的

需氧的

82 - 86 %

欧盟方法   C.4-B

（“快速”生物降解性改进的OE

CD筛选试验）

C9-11链烷醇聚醚

96 %

欧盟方法   C.4-E

68439-46-3

（“快速”生物降解性密闭瓶试

验）

MSDS-No.:311267

V001.6

BONDERITE C-AK 287 CA 1250KG

第 7页共    8页

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

公路运输ADR分类：

处置不能清洗的包装材料和处置产品的方式相同。

第十四部分运输信息

类别：

8

II

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

C5

80

1824

8

标识：

技术名称：

氢氧化钠溶液

铁路运输RID分类：

类别：

8

II

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

C5

80

1824

标识：

技术名称：

8

氢氧化钠溶液

海运IMDG分类：

类别：

8

II

包装类别：

UN号：

标识：

1824

8

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

F-A ,S-B

-

SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

空运IATA分类：

类别：

8

包装类别：

II

851

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

855

1824

8

Sodium hydroxide solution

标识：

正确货物运输品名：

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

MSDS-No.:311267

V001.6

BONDERITE C-AK 287 CA 1250KG

第 8页共    8页

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

18.11.2014

产品安全与法规事务部门

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H290可能腐蚀金属。

H302吞咽有害。

H314严重灼伤皮肤和损伤眼睛。

H318造成眼严重损伤。

H319造成严重眼刺激。

H351怀疑会致癌。