安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 7 页

BONDERITE C-IC 827 ACID CLEANER又名  DEOXIDINE 827

安全技术说明书编号 :  322221

V001.3

25KG

修订: 18.04.2012

发布日期: 14.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

BONDERITE C-IC 827 ACID CLEANER又名  DEOXIDINE 827   25KG

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

18.04.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

严重眼刺激

危险类别

第2A类

接触途径

眼睛接触

靶器官

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H319造成严重眼刺激。

防范说明（预防）：

防范说明（响应）：

P264处理后要彻底洗手

P280穿戴防护手套/防护服。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

根据GHS，无信息。

根据GHS，无信息。

MSDS-No.:322221

V001.3

BONDERITE C-IC 827 ACID CLEANER又名

DEOXIDINE 827   25KG

第 2页共    7页

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

Citric acid 1H2O

5949-29-1

含量

GHS分类

25-  40%

严重眼刺激2

H319

2-丁氧基乙醇

111-76-2

1-   5%

急性毒性3;吸入

H331

急性毒性3;经皮

H311

皮肤刺激2

H315

严重眼刺激2

H319

急性毒性4;经口

H302

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动的水和肥皂清洗。涂润手霜。更换所有污染的衣服。必要时，看皮肤科医生

。

脱去污染的衣服和鞋子。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量水冲洗，包括眼睑下面，至少15分钟。

寻求医生帮助。

如吸入，立即将患者转移到新鲜空气处。

如症状发展和持续，就医。

食入：

如食入物料，立即联系毒物控制中心或就医。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

未知。

常用灭火剂均适用。

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

灭火注意事项:

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

穿戴防渗手套和防化学品溅射的眼镜。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

用惰性吸附剂如砂子或蛭石收集泄漏的物料。置于标识正确的密闭容器中。

在废弃处置之前中和泄漏的物料。

用大量水冲走残留物。

MSDS-No.:322221

V001.3

BONDERITE C-IC 827 ACID CLEANER又名

DEOXIDINE 827   25KG

第 3页共    7页

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

避免接触眼睛、皮肤和衣物。

不要吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。

操作后彻底清洗。

不得引入体内。

仅用于工业用途。

183 t

< 40℃

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

Citric acid 1H2O

无

无

无

无

无

2-丁氧基乙醇

20 ppmTWA

工程控制：

确保工作场所通风良好。

确保足够的通风。

如果通风能力不能有效防止气溶胶、雾或蒸气的积聚，必须提供相应的NIOSH/MSHA

呼吸系统防护：

认可的呼吸防护。

眼睛防护：

身体防护：

手防护：

戴化学护目镜或全脸面罩。

推荐穿戴不渗透的围裙。

戴防渗透手套。

须戴丁腈橡胶手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

应遵守良好的工业操作规范

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

无色

液体

pH值：

1 - 4

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

1,115 - 1,135 g/cm3

不适用

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

无资料。

> 93°C  (> 199.4°F)

可溶的 (溶剂:水)

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常状态下稳定。

无资料。

避免接触的条件：

MSDS-No.:322221

V001.3

BONDERITE C-IC 827 ACID CLEANER又名

DEOXIDINE 827   25KG

第 4页共    7页

禁配物：

无资料。

未知。

分解产物：

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

如果正确的操作处置或使用本品，预计无有害影响。

经口毒性：

食入有毒。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

2-丁氧基乙醇

111-76-2

LD50

LC50

LD50

1.746 mg/kg

2,2 mg/l

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

世界经济合作与发展组织

4 h

准则

401

435 mg/kg

（急性经口毒性）

世界经济合作与发展组织

准则  403

（急性吸入毒性）

世界经济合作与发展组织

准则  402

（急性经皮毒性）

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

结果

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

2-丁氧基乙醇

111-76-2

刺激性

4 h

欧盟方法   B.4

（急性毒性：经皮刺激性/

腐蚀性）

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

2-丁氧基乙醇

111-76-2

刺激性

24 h

世界经济合作与发展组织

准则  405

（急性的眼部刺激或腐蚀）

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

2-丁氧基乙醇

111-76-2

非致敏性

豚鼠最大

值试验

世界经济合作与发展组织

准则 406（皮肤致敏）

MSDS-No.:322221

V001.3

BONDERITE C-IC 827 ACID CLEANER又名

DEOXIDINE 827   25KG

第 5页共    7页

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

2-丁氧基乙醇

111-76-2

阴性的

哺乳动物细胞基因

突变试验

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则  476

（哺乳类动物细胞体外基因

突变试验）

重复剂量毒性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

吸入

接触时间/处理频率

生物种类

大鼠

测试方法

2-丁氧基乙醇

111-76-2

NOAEL=0,121

42 or 90 days6

hours/day, 5

days/week

mg/l

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

禁止排入下水道、地表水、地下水。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无机产品：分解不会发生影响。

生物累积潜力：

无资料。

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

LC50

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

究

Citric acid 1H2O

5949-29-1

> 250 mg/l

鱼类

48 h

高体雅罗鱼

大型蚤

Citric acid 1H2O

5949-29-1

EC50

5.600 - 10.000 mg/l   Daphnia

世界经济合作与

发展组织准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

Citric acid 1H2O

5949-29-1

EC50

18.000 - 32.000

mg/l

Algae

小球藻

（藻类，生长抑

制试验）

2-丁氧基乙醇

111-76-2

LC50

EC50

EC50

> 1.000 mg/l

> 300 mg/l

> 900 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

48 h

24 h

7 d

高体雅罗鱼

大型蚤

2-丁氧基乙醇

111-76-2

2-丁氧基乙醇

111-76-2

四尾栅藻

世界经济合作与

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

MSDS-No.:322221

V001.3

BONDERITE C-IC 827 ACID CLEANER又名

DEOXIDINE 827   25KG

第 6页共    7页

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

需氧的

降解性

测试方法

Citric acid 1H2O

5949-29-1

快速生物降解性

66 - 79 %

欧盟方法   C.4-E

（“快速”生物降解性密闭瓶试

验）

2-丁氧基乙醇

快速生物降解性

需氧的

73 %

欧盟方法   C.4-E

（“快速”生物降解性密闭瓶试

验）

111-76-2

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

0,81

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.

2-丁氧基乙醇

25°C

世界经济合作与发展组织

准则  107

111-76-2

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

基本信息：

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

处置不能清洗的包装材料和处置产品的方式相同。

第十四部分运输信息

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

14.11.2014

产品安全与法规事务部门

MSDS-No.:322221

V001.3

BONDERITE C-IC 827 ACID CLEANER又名

DEOXIDINE 827   25KG

第 7页共    7页

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H302吞咽有害。

H311接触皮肤会中毒。

H315对皮肤有刺激。

H319造成严重眼刺激。

H331吸入会中毒。