安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 10 页

LOCTITE ABLESTIK 8290 known as ABLEBOND 8290(8G),

安全技术说明书编号 :  438481

V001.4

修订: 07.08.2014

发布日期: 28.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

LOCTITE ABLESTIK 8290 known as ABLEBOND 8290(8G),

环氧粘合剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

07.08.2014

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

皮肤刺激

危险类别

第2类

接触途径

皮肤接触

眼睛接触

皮肤接触

靶器官

严重眼刺激

第2A类

第1类

第2类

皮肤敏化作用

生殖细胞致突变性

对水生环境有慢性危害

第3类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H319造成严重眼刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H341怀疑导致遗传性缺陷。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。

修订:438481

V001.4

LOCTITE ABLESTIK 8290 known as ABLEBOND

8290(8G),

第 2页共    10页

防范说明（预防）：

P201在使用前获取特别指示。

P202在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P260不要吸入粉尘/烟/气体/蒸气/喷雾。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P281使用所需的个人防护设备。

P273避免释放到环境中。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P303+P361+P353

如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P308+P313如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P404存放于密闭的容器中。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

修订:438481

V001.4

LOCTITE ABLESTIK 8290 known as ABLEBOND

8290(8G),

第 3页共    10页

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

银 >= 99,9 %，粉末状（< 1 mm）

7440-22-4

含量

GHS分类

60- 100%

急性危害水生环境1

H400

对水生环境有慢性危害1

H410

酚醛环氧树脂

5-  10%

皮肤刺激2;皮肤

9003-36-5

H315

皮肤敏化作用1;皮肤

H317

对水生环境有慢性危害2

H411

C18不饱和脂肪酸与表氯醇的二聚物

1-   5%

严重眼刺激2

68475-94-5

H319

特异性靶器官系统毒性一次性接触3;吸入

H335

皮肤敏化作用1

H317

对水生环境有慢性危害2

H411

g-丁内酯

1-   5%

急性毒性4;口服

96-48-0

H302

严重眼刺激1

H318

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H336

缩水甘油醚类低聚物

1-   5%

皮肤敏化作用1

H317

生殖细胞致突变性2

H341

聚氧丙烯二胺

1-   5%

急性毒性4;口服

9046-10-0

H302

皮肤腐蚀1B

H314

对水生环境有慢性危害3

H412

氧化铜

1-   5%

急性危害水生环境1

1317-38-0

H400

对水生环境有慢性危害3

H412

2,2'-[1,4-丁二基二(氧亚甲基)]二-环氧乙烷

0,1-   1%

急性毒性4;吸入

H332

2425-79-8

急性毒性4;皮肤

H312

严重眼刺激2

H319

皮肤刺激2

H315

皮肤敏化作用1

H317

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

需要立即就医。

衣物重新使用前应清洗。

立即用大量水冲洗，包括眼睑下面，至少15分钟。

需要立即就医。

修订:438481

V001.4

LOCTITE ABLESTIK 8290 known as ABLEBOND

8290(8G),

第 4页共    10页

吸入：

食入：

移至新鲜空气处。

立即就医。

不要给无意识的人喂食任何东西。

禁止催吐。

立即就医。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

万一着火，会释放一氧化碳，二氧化碳和氮氧化产物。

灭火剂:

二氧化碳。

化学干粉。

泡沫

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

灭火注意事项:

无信息。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免与皮肤和眼睛接触。

在当地有关部门的批准下进行废物处置。

用液体吸附材料（砂子，泥炭，锯末）移除。

保存在适合的密闭容器中待废弃处置。

防止发生次生危害的预防措施:

无信息。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

防止接触明火、火花和点火源。

保持容器密闭。

远离热源和直接光照处。

储存在-40°C的原装容器中。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

银 >= 99,9 %，粉末状（< 1 mm）

酚醛环氧树脂

无

无

无

无

无

无

无

无

0,1 mg/m3TWA

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

C18不饱和脂肪酸与表氯醇的二聚物

g-丁内酯

缩水甘油醚类低聚物

聚氧丙烯二胺

氧化铜

2,2'-[1,4-丁二基二(氧亚甲基)]二-

环氧乙烷

工程控制：

确保良好的通风或抽风。

修订:438481

V001.4

LOCTITE ABLESTIK 8290 known as ABLEBOND

8290(8G),

第 5页共    10页

呼吸系统防护：

适当的呼吸系统防护措施：

如果有超过接触限值的潜在趋势，佩戴NIOSH认可的呼吸器。

眼睛防护：

身体防护：

如果有泼溅风险应佩戴有侧翼的安全眼镜或化学护目镜。

穿戴防护设备。

适当的防护服。

手防护：

适当的防护手套。

推荐使用腈类化学防护手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

糊状

外观：

银色

液体。

无资料。

无资料。

pH值：

闪点（℃）:

无资料。

> 98°C  (> 208.4°F)

估算值。

熔点（℃）：

引燃温度（℃）:

溶解性：

不溶于 (溶剂:水)

粘度：

未测定

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常贮存和使用条件下稳定。

避免接触的条件：

禁配物：

高温。

胺类

分解产物：

发生火灾时，会释放出一氧化碳（CO），二氧化碳（CO2）和氮氧化物（NOx）。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

经口毒性：

可能对消化系统产生刺激作用。

修订:438481

V001.4

LOCTITE ABLESTIK 8290 known as ABLEBOND

8290(8G),

第 6页共    10页

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

经口

接触时间

生物种类

大鼠

测试方法

酚醛环氧树脂

9003-36-5

LD50

> 2.000 mg/kg

C18不饱和脂肪酸与表氯

经口

醇的二聚物

LD50

LD50

> 2.000 mg/kg

2.002 mg/kg

经口

大鼠

大鼠

68475-94-5

吸入经皮

g-丁内酯

LD50

LC50

1.582 mg/kg

> 2,68 mg/l

经口

吸入

大鼠

大鼠

BASF Test

96-48-0

4 h

世界经济合作与发展组织

准则  403

（急性吸入毒性）

缩水甘油醚类低聚物

经口吸入经皮

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

g-丁内酯

96-48-0

强烈刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

（急性的眼部刺激或腐蚀）

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

2,2'-[1,4-

致敏性

豚鼠最大

值试验

世界经济合作与发展组织

丁二基二(氧亚甲基)]二

-环氧乙烷

准则 406（皮肤致敏）

2425-79-8

微生物细胞突变：

有害物成分

结果

研究方法

代谢作用/接触时

生物种类

测试方法

CAS-No.

间

缩水甘油醚类低聚物

positive

with

bacterial

reverse mutation

metabolic

activation

阳性的

assay (e.g Ames

test)

缩水甘油醚类低聚物

腹膜内

2,2'-[1,4-

阳性的

bacterial

有或没有

丁二基二(氧亚甲基)]二

-环氧乙烷

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

2425-79-8

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

无资料。

修订:438481

V001.4

LOCTITE ABLESTIK 8290 known as ABLEBOND

8290(8G),

第 7页共    10页

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

修订:438481

V001.4

LOCTITE ABLESTIK 8290 known as ABLEBOND

8290(8G),

第 8页共    10页

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

大型蚤

测试方法

CAS-No.

酚醛环氧树脂

EC50

1,6 mg/l

Daphnia

Algae

鱼类

48 h

72 h

96 h

世界经济合作与

发展组织准则

202

9003-36-5

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

酚醛环氧树脂

EC50

LC50

1,8 mg/l

9003-36-5

（藻类，生长抑

制试验）

C18不饱和脂肪酸与表氯醇

的二聚物

1 - 10 mg/l

世界经济合作与

发展组织准则

203

68475-94-5

（鱼类,急性毒性

试验）

g-丁内酯

96-48-0

g-丁内酯

96-48-0

LC50

EC50

220 - 460 mg/l

> 500 mg/l

鱼类

96 h

48 h

高体雅罗鱼

大型蚤

DIN 38412-15

Daphnia

欧盟方法   C.2

（蚤类急性毒性

试验）

g-丁内酯

EC50

LC50

EC50

EC50

LC50

EC50

360 mg/l

> 100 mg/l

15 mg/l

Algae

鱼类

72 h

96 h

48 h

72 h

96 h

24 h

栅藻（被称为绿藻）

世界经济合作与

发展组织准则

201

96-48-0

（藻类，生长抑

制试验）

聚氧丙烯二胺

虹鳟

世界经济合作与

发展组织准则

203

9046-10-0

（鱼类,急性毒性

试验）

聚氧丙烯二胺

Daphnia

Algae

鱼类

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

9046-10-0

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

聚氧丙烯二胺

135 mg/l

24 mg/l

栅藻（被称为绿藻）

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

大型蚤

9046-10-0

（藻类，生长抑

制试验）

2,2'-[1,4-

世界经济合作与

发展组织准则

203

丁二基二(氧亚甲基)]二-

环氧乙烷

2425-79-8

（鱼类,急性毒性

试验）

2,2'-[1,4-

75 mg/l

Daphnia

世界经济合作与

发展组织准则

202

丁二基二(氧亚甲基)]二-

环氧乙烷

2425-79-8

（蚤类急性活动

抑制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

结果

接触途径

降解性

测试方法

CAS-No.

修订:438481

V001.4

LOCTITE ABLESTIK 8290 known as ABLEBOND

8290(8G),

第 9页共    10页

酚醛环氧树脂

需氧的

5 %

世界经济合作与发展组织准则

301 F

9003-36-5

（快速生物降解性：呼吸计量法

试验）

C18不饱和脂肪酸与表氯醇

的二聚物

无数据

需氧的

需氧的

0 - 60 %

OECD 301 A - F

68475-94-5

g-丁内酯

62 - 90 %

世界经济合作与发展组织准则

301 C（快速生物降解性：

改进的MITI试验(I)）

96-48-0

聚氧丙烯二胺

9046-10-0

0 %

OECD 301 A - F

2,2'-[1,4-

37 %

世界经济合作与发展组织准则

丁二基二(氧亚甲基)]二-

环氧乙烷

301 B

（快速生物降解性：CO2产生试

2425-79-8

验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

-0,566

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

g-丁内酯

世界经济合作与发展组织

准则  107

96-48-0

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

第十三部分废弃处置

产品处置：

污染包装处置：

基本信息：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

第十四部分运输信息

非危险品参照RID,  ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

修订:438481

V001.4

LOCTITE ABLESTIK 8290 known as ABLEBOND

8290(8G),

第 10页共    10页

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

28.11.2014

林娜，产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规

事务部，中国上海，+86-21-28918475

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H302吞咽有害。

H312皮肤接触有害

H314造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H318造成眼严重损伤。

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H335可能引起呼吸道刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H341怀疑导致遗传性缺陷。

H400对水生生物毒性极大。

H410对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。