安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 6 页

Cycloflex 34-847A

安全技术说明书编号 :  327410

V001.1

修订: 06.06.2013

发布日期: 14.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

Cycloflex 34-847A

基于水溶性聚合物的热熔胶

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

06.06.2013

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

严重眼损伤/眼刺激

危险类别

第2A类

接触途径

眼睛接触

靶器官

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H319造成严重眼刺激。

MSDS-No.:327410

V001.1

Cycloflex 34-847A

第 2页共    6页

防范说明（预防）：

P264处理后要彻底洗手

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

-根据GHS，无信息。

-根据GHS，无信息。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

粘合剂

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

丁二酸二异辛酯磺酸钠

577-11-7

含量

GHS分类

5-  10%

皮肤刺激2;经皮

H315

严重眼损伤/眼刺激1

H318

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

熔融产品。皮肤接触后应立即用凉水冷却。不得强行移除附着的产品。就医。

接触热熔胶后：用水冷却，就医。

用大量清水或洗眼液冲洗眼睛至少5分钟。如疼痛持续（强烈刺痛感、对光敏感、

视觉模糊），继续冲洗，并寻求医生帮助。

吸入：

食入：

移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

二氧化碳。

一氧化碳。

刺激性蒸气。

常用灭火剂均适用。

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

灭火注意事项:

穿戴防护设备。

佩戴自给式呼吸设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

穿戴防护设备。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

MSDS-No.:327410

V001.1

Cycloflex 34-847A

第 3页共    6页

消除方法：

使其固化。

用机械设备移除泄漏物。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

在熔化的材料附近时应小心谨慎。

避免皮肤接触熔化的树脂。

遵守建议的使用温度。

不得佩戴隐性眼镜。

高温下，会释放出刺激性的烟气。

提供良好的通风。

处理完毕，休息之前须立即洗手。

熔化的粘合剂会导致严重的皮肤和眼烫伤，并且在加热和燃烧过程中会产生刺激性

的烟雾和气体。接触熔化的物料要小心操作。

储存注意事项:

6 Monate

贮存于阴凉，干燥的场所。

储存于0°C至  32°C。(32°F至  90°F)

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

丁二酸二异辛酯磺酸钠

工程控制：

无

无

无

确保良好的通风或抽风。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

通风不足时佩戴适当的呼吸面具。

密闭良好的安全护目镜。

身体防护：

穿戴个人防护设备。

防护服必须覆盖住手臂和腿部。

手防护：

接触热熔性物质时，穿戴防热辐射手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

块状。

外观：

琥珀色

固体

pH值：

无资料。

无资料。

熔点（℃）：

无资料。

0,99 g/cm3

沸点（℃）：

相对密度（水=1）：

MSDS-No.:327410

V001.1

Cycloflex 34-847A

第 4页共    6页

闪点（℃）:

溶解性：

直至200℃未检测到闪点。

不溶于 (溶剂:水)

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

2.500 mPa.s

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

避免接触的条件：

禁配物：

按照预期用途使用无禁配物。

按照预期用途使用无禁配物。

分解产物：

按照说明书的指导使用不发生分解。

聚合危害:

不会发生

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

如果正确的操作处置或使用本品，预计无有害影响。

经口毒性：

无资料。

眼睛接触

主要的眼睛刺激性：具刺激性。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

数值类型

值

接触途径

经口

接触时间

生物种类

大鼠

测试方法

CAS-No.

丁二酸二异辛酯磺酸钠

577-11-7

LD50

> 2.000 mg/kg

第十二部分生态学资料

生态信息：

不得倒入下水道，土壤或水体中。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

MSDS-No.:327410

V001.1

Cycloflex 34-847A

第 5页共    6页

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

LC50

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

高体雅罗鱼

大型蚤

测试方法

丁二酸二异辛酯磺酸钠

577-11-7

10 mg/l

23 mg/l

47 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

48 h

24 h

96 h

丁二酸二异辛酯磺酸钠

577-11-7

EC50

丁二酸二异辛酯磺酸钠

577-11-7

EC50

栅藻（被称为绿藻）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

欧盟方法   C.4-E

丁二酸二异辛酯磺酸钠

577-11-7

快速生物降解性

需氧的

68 %

（“快速”生物降解性密闭瓶试

验）

第十三部分废弃处置

产品处置：

污染包装处置：

基本信息：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

作为废物处置。

根据当地及国家法规进行废弃处置。

第十四部分运输信息

非危险品参照RID,  ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

符合RoHS法规要求

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

14.11.2014

吴雨微，产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法

规事务部，中国上海

MSDS-No.:327410

V001.1

Cycloflex 34-847A

第 6页共    6页

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H315造成皮肤刺激。

H318造成眼严重损伤。